郴州市疾病预防控制中心检测报告 湘郴 防检字（2014）第300087号 第1页/共3页 被检单位 资兴市自来水公司 样品名称 出厂水 检测类别 抽检 检测目的 卫生监督 样品编号 2014300087 采样地点 木根桥水厂 包装形式 塑料桶+无菌 采/送样日期 2014年4月10日/4月11日 样品状态 液体 样品数量3750ml 依据标准 GB5749-2006 样品批号 201404010 检测项目 共32项：色度 浑浊度 臭和味 肉眼可见物 PH 总硬度 铁 锰 铜 锌 硫酸盐 溶解性总固体 氯化物 氟化物 砷 汞 镉 铬（Cr6+） 铅 硝酸盐氮 细菌总数 游离余氯 耗氧量 阴离子合成洗涤剂 挥发酚类 硒 氰化物 总大肠菌群 铝 耐热大肠菌群 大肠埃希菌 氨氮 检测依据：GB/T5750.11-2006生活生活饮用水中游离余氯的测定-现场测定法 GB/T5750.12-2006生活生活饮用水中微生物学检验 大肠埃希菌测定 GB/T5750.12-2006生活生活饮用水中微生物学检验 耐热大肠菌群测定 GB/T5750.12-2006生活生活饮用水中微生物学检验 大肠菌群测定 GB/T5750.12-2006生活生活饮用水中微生物学检验 菌落总数测定 GB/T5750.4-2006生活生活饮用水中PH值的测定-电极法 GB/T5750.4-2006生活生活饮用水中臭和味的测定-嗅气和尝味法 GB/T5750.4-2006生活生活饮用水中挥发酚类的测定-4-氮基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法 GB/T5750.4-2006生活生活饮用水中浑浊度的测定-散射法-福尔马肼标准 GB/T5750.4-2006生活生活饮用水中溶解性总固体的测定-称量法 解释说明：本报告依据GB5749-2006生活饮用水卫生标准分析1种样品，分析项目32项（次）。本报告共分析32项。符合标准的有32项。 本栏以下空白 检测环境：温度（℃）25.0 相对湿度（%）72 气压（Kpa ）101.3 计量器具：仪器编号 仪器名称 仪器型号 ZJ283 离子色谱仪 万通881型 ZJ136 恒温培养箱 GHP-9160 JD284 便携式余氯、二氧化氯快速测定仪 Q-CL501 JD120 分光光度计 723型 JD113 原子吸收仪 solaarM6 JD111 原子荧光光度计 AFS230E JD106 万分之一天平 AUW220 JD104 酸度计 PP-20E JD103 便携式浊度仪 SGZ-1B 报告编制：李劲锋 签 发：曾晓华 审 核：郑 文 二０一四年四月二十九日 郴州市疾病预防控制中心检测报告 湘郴 防检字（2014）第300087号 第2页/共3页 序号 项 目 化学描述及单位 标准要求 检验结果 备 注 1 色度 度 ≤15 5 2 浑浊度 NTU ≤1 0.51 3 嗅和味 无异臭、异味 无异臭、异味 4 肉眼可见物 无 无 5 pH值 ≥6.5≤8.5 7.9 6 总硬度 ρ(CaCO3)( mg/L) ≤450 61.3 7 铁 ρ(Fe)( mg/L) ≤0.3 ＜0.05 8 锰 ρ(Mn)( mg/L) ≤0.1 ＜0.05 9 铜 ρ9Cu)( mg/L) ≤1.0 ＜0.05 10 锌 ρ(Zn)( mg/L) ≤1.0 ＜0.05 11 硫酸盐 ρ(SO42-)( mg/L) ≤250 9.2 12 溶解性总固体 ρ(TDS)( mg/L) ≤1000 107 13 氯化物 ρ(Cl-)( mg/L) ≤250 4.7 14 氟化物 ρ(F-)( mg/L) ≤1.0 0.177 15 砷 ρ(As)( mg/L) ≤0.01 0.002 16 汞 ρ(Hg)( mg/L) ≤0.001 ＜0.0002 17 镉 ρ(Cd)( mg/L) ≤0.005 ＜0.0002 18 铬（Cr6+） ρCr6+）( mg/L) ≤0.05 ＜0.004 19 铅 ρ(Pb)( mg/L) ≤0.01 ＜0.002 20 硝酸盐氮 ρ(NO3--N)( mg/L) ≤10 0.59 21 细菌总数 Cfu/ml ≤100 2 22 游离余氯 ρ(Cl2)( mg/L) ≥0.3≤4 0.4 23 耗氧量 ρ(O2)( mg/L) ≤3.0 0.84 24 阴离子合成洗涤剂 ρ(DBS)( mg/L) ≤0.3 ＜0.05 25 挥发酚 ρ(C6H5OH) mg/L) ≤0.002 ＜0.002 郴州市疾病预防控制中心检测报告 湘郴 防检字（2014）第300087号 第3页/共3页 序号 项 目 化学描述及单位 标准要求 检验结果 备 注 26 硒 ρ(Se)( mg/L) ≤0.01 ＜0.001 / 27 氰化物 ρ(CN-)( mg/L) ≤0.05 ＜0.002 28 总大肠菌群 不得检出/100mL 未检出 29 铝 ρ(Al)( mg/L) ≤0.2 ＜0.008 30 耐热大肠菌群 不得检出/100mL 未检出 31 大肠埃希菌 ≤不得检出/100mL 未检出 32 氨氮 ρ(NH3-N)( mg/L) ≤0.5 ＜0.02 以下空白