往复式容积泵

培训手册

重庆水泵厂有限责任公司

2008年10月

目录

一.泵的基本常识――――――――――――――――――――   ―――1

1. 泵的分类  ―――――――――――――――――――――――――1.

2. 往复式容积泵的工作特点―――――――――――――――――――2.

3. 计量泵的特点――――――――――――――――――――――――3.

4. 计量泵的主要结构――――――――――――――――――――――3.

- 动力端―――――――――――――――――――――――――――3.

- 液力端―――――――――――――――――――――――――――4.

5. 柱塞式计量泵的特点及其液缸结构―――――――――――――――4.

6. 隔膜式计量泵的特点及其液缸结构―――――――――――――――5.

7. 名词术语解释――――――――――――――――――――――――5.

8. 计量泵流量―――――――――――――――――――――――――6.

9. 额定流量值的影响因素――――――――――――――――――――7.

10.微小行程流量泵提高计量精度的方法――――――――――――――7.

11.计量泵的性能曲线――――――――――――――――――――――8.

二.  J系列计量泵的使用维修―――――――――――――――――――8.

一). J系列计量泵的结构及工作原理――――――――――――――――8.

1) 传动机座部件结构――――――――――――――――――――――8.

传动机座部件剖视图(图一)――――――――――――――――――――9.

2）行程调节机构及调量表的使用―――――――――――――――――-10.

3）液缸结构――――――――――――――――――――――――――-10.

柱塞液缸部件剖视图(图三)―――――――――――――――――――—10.

N形轴行程调节原理图(图二)―――――――――――――――――――11.

隔膜液缸部件剖视图(图四a、b)―――――――――――――――――—12.

4)液缸部件工作原理―――――――――――――――――――――――13.

吸排阀组启闭过程示意图(图五)―――――――――――――――――13.

5）隔膜泵补油系统―――――――――――――――――――――――14.

二). 计量泵的选用―――――――――――――――――――――――-14.

- J型计量泵型号意义―――――――――――――――――――――-14.

- 计量泵选用注意事项―――――――――――――――――――――-15.

1. 根据输送介质选择――――――――――――――――――――――-15.

2. 流量和压力限制―――――――――――――――――――――――-15.

3. 特殊功能与特殊要求的选择确定――――――――――――――――-15.

三).计量泵的安装及配管―――――――――――――――――――――-16.

1. 安装――――――――――――――――――――――――――――-16.

2. 配管――――――――――――――――――――――――――――-16.

1）通则――――――――――――――――――――――――――――-16.

2）户外安装――――――――――――――――――――――――――-17.

3）吸入管路――――――――――――――――――――――――――-17.

4）排出管路――――――――――――――――――――――――――-17.

5）特殊介质对管路布置的要求――――――――――――――――――-18.

6）典型管路系统配置――――――――――――――――――――――-18.

典型工艺管路配置示意图――――――――――――――――――――19.

.7).电气连接――――――――――――――――――――――――――20.

四).计量泵的新泵操作――――――――――――――――――――――20.

- 启动前的准备工作――――――――――――――――――――――20.

2. 初次启动――――――――――――――――――――――――――21.

3. 流量的校验与标定――――――――――――――――――――――21.

4. 填料的初始调节―――――――――――――――――――――――21.

5. 调量表的初始调节――――――――――――――――――――――22.

6. 补油阀组的调节―――――――――――――――――――――――22.

7. 流量的远距离和自动控制―――――――――――――――――――23.

8. 隔膜破裂报警装置――――――――――――――――――――――23.

9. 运行操作――――――――――――――――――――――――――23.

10.停泵――――――――――――――――――――――――――――23.

五). 运行维护―――――――――――――――――――――――――23.

1. 备件――――――――――――――――――――――――――――23.

2. 常规的预防维护－――――――――――――――――――――――24.

1）泵的日常维护――――――――――――――――――――――――24.

2）润滑油的更换――――――――――――――――――――――――24.

3）填料的更换与跑合――――――――――――――――――――――25.

4）吸入排出阀组的维护―――――――――――――――――――――25.

5）检修泵的主要方法――――――――――――――――――――――25.

六). 泵的拆装顺序―――――――――――――――――――――――26.

1. 拆修前的准备工作――――――――――――――――――――――26.

2. 装拆顺序――――――――――――――――――――――――――26.

3. 柱塞计量泵泵头部件的拆卸――――――――――――――――――26.

4. 隔膜计量泵泵头部件的拆卸――――――――――――――――――27.

5. 传动箱部件的拆卸――――――――――――――――――――――27.

6. 计量泵的装配――――――――――――――――――――――――27.

七). 计量泵常见故障处理――――――――――――――――――――29.

三．计量泵的控制、串联及管路附件―――――――――――――――-30.

一).计量泵流量调节方式――――――――――――――――――――-30.

1. 自动行程调节――――――――――――――――――――――――30.

2. 变频速度调节――――――――――――――――――――――――31.

二).隔膜破裂报警泵的选用常识―――――――――――――――――-32.

1. BH型化敏式隔膜破裂报警装置―――――――――――――――――32.

2. BY型压敏式隔膜破裂报警装置―――――――――――――――――33.

三).多缸串联与电机功率配带――――――――――――――――――-33.

1. 相同机座串联――――――――――――――――――――――――33.

2. 不同机座的多缸混合串联―――――――――――――――――――34.

四).计量泵管路附件选用常识――――――――――――――――――-35.

1. 空气室―――――――――――――――――――――――――――35.

2. 背压阀―――――――――――――――――――――――――――36.

3. Y型滤器――――――――――――――――――――――――――-37.

培训手册

1.泵的分类：

离心泵   蜗壳式(无导叶)

透平式泵：                导叶式

使叶轮在壳体内     斜流泵   蜗壳式斜流泵

旋转，給液体以              斜流泵(有导叶)

能量的泵          轴流泵

泵：

能够连续給                              叶片泵(叶片可动，改变容积大小，产生压力，达到排液效果)

液体以机械                        旋转式泵  齿轮泵：分内啮合、外啮合(摆线形齿轮)

能的机器      容积式泵：                     螺杆泵(蛇形泵)：分单螺杆、双螺杆和三螺杆泵

借助于工作腔里     往复式泵  往复泵：偏心、行程固定。

的容积周期性变                 计量泵：偏心量(行程)可调

化来达到输送液                          漩涡泵又称再生泵和摩擦泵

体的目的的工作                 周流式泵 粘液泵(如螺旋油轮、抽油器)

机械                                    气举泵(空气扬水泵)

特殊型式  射流泵： 如水抽子、喷汽泵

管式蠕动泵：通过凸轮挤压塑料管变形输送物料

水锤泵：利用低水头水流产生的水锤作用自动扬水

往复式容积泵的分类：    机动：电动机、内燃机驱动

①作用动力：分为  直接作用：蒸汽、气动、液压驱动

手动

立式、卧式、角式

②安装型式： 分为

柱塞式

油隔离式：利用被输送介质的比重不同，使介质与油隔离。

③液缸型式：分为

隔膜式

2．名词术语解释：

1）往复式容积泵：通过工作腔内元件(柱塞、隔膜等)的往复位移改变工作腔容积，使被输送液体按确定的流量排出的流体机械。

2）行程容积：位移元件(柱塞等)在工作腔内作往复运动一次，在隔离元件(阀组、密封)控制下，不考虑任何容积损失时工作腔内被吸入(或排出的)流体的计算体积。它等于柱(活)塞断面面积与行程长度之积。

3）流量标定曲线：在额定条件下，采用数理统计回归运算方法，把对应于各个相对行程长度处所测得的多个流量测量值回归成一条在泵实际运行时用以对照、进行流量或相对行程长度调节的流量与相对行程长度之间的关系曲线(通常是一条直线）。

4）标定曲线：在额定条件下，泵正常运行时流量标定曲线和计量精度与相对行程长度的关系曲线画在同一曲线图上的综合曲线图，常规产品的出厂试验只以稳定性精度作为计量精度。

5）计量精度E(%)：在额定条件下，所测得的线性度(EL)稳定性精度(Es)和复现性精度(Era)的总称，用百分数表示。常规产品只考核该泵的稳定性和复现性精度。根据国家标准（GB/T7782-2008 计量泵 ）规定计量泵在额定条件下和最大相对行程长度处的流量计量精度应不低于±1％。

API 675-1994(R2000)“容积泵－计量泵”标准中规定“流量的可重复性应在规定的调节比的额定流量的±3％以内。”：

a) 线性度(EL)：在额定条件下，在任一相对行程长度处所测得的单个流量值与对应的标定流量之差相对最大流量之比。    EL=100%×(Qi-Qc)/Qmax。

b) 稳定性精度（ES）：在额定条件下，在同一相对行程位置连续测得的流量测量值与最大流量的相对极限误差：      。

c ) 复现性精度（Era）：在额定条件下，间断测得的一组流量测量值对最大流量的相对极限误差。                     。

6) 计量泵调节范围与调节比：计量泵是行程可以调节的容积泵，其行程容积可在0～100％范围内任意调节，它主要是针对计量泵的机械调节部分而言，即行程（偏心量）的调节范围是0～100％。

调节比：是指额定流量与能够保持规定的稳定性精度和规定的线性度时所能得到的最低流量，用比值表示。一般规定调节比为10：1（精度为±3％），对于高压小流量泵(特别是隔膜泵)的调节比要高于10：2。

7）推荐的调节比：在额定条件下,在保证各组相对行程长度处所测得的线性度、稳定性精度和复现性精度不低于额定计量精度的前提下(常规产品出厂试验只考核稳定性精度),该计量泵的流量(或相对行程长度)可调节的范围(%)。

*我厂推荐计量精度为±1％的调节比范围：柱塞式计量泵：40%~100%，隔膜式计量泵：60%~100%。

*我厂推荐计量精度为±3％的调节比范围：柱塞式计量泵：10%~30%，隔膜式计量泵：20%~50%。

*我厂计量泵出厂标定曲线范围：30%~100%。

8）.计量泵流量：

计量泵的流量分为理论流量、额定流量、最大(实测)流量和行程流量。

（1）.理论流量：不考虑泵的任何容积损失，按泵的主要结构参数（最大行程容积）和泵速计算的流量；

（2).额定流量：在额定条件（温度、压力等）下，设计规定该泵在正常运行时应从泵出口排出的流量公称值；

（3）.最大（实测）流量：在额定条件（温度、压力等）和最大（100％）行程下，该泵在正常运行时从泵出口测得的排出的流量；

（4）.行程流量：在额定条件（温度、压力等）下，该泵正常运行时在指定行程从泵出口测得的排出的流量；

根据国家标准（GB/T7782-2008 计量泵 ）规定“泵在额定条件下的实际流量值应不低于泵的额定流量值。” （JB/T53192-1999 计量泵质量分等）中规定“额定条件下的实际流量”应控制在“（100～120）％额定流量值”以内。API675-1994(R2000)“容积泵－计量泵”标准规定“额定容量至少应是规定的最大容量的110％。”

（5）.泵的实际流量值：计量泵在额定条件（最大行程、额定压力、额定工况）下，其实际流量值一般均大于泵的额定流量值，对于该流量值而言不能简单的按额定流量乘以行程长度的百分比计算，更不能将此计算值与实测值的误差按泵的计量精度考核，计量精度只是考核泵在指定行程下的流量的稳定性精度和复现性精度，与具体值的大小无关。

9）. 计量泵的性能曲线：

计量泵的性能曲线是指示泵在不同行程、压力下对应流量的大小，它主要有两条，即行程与流量（Q-S）和压力与流量（Q-P），其中行程与流量的变化曲线是指导用户使用的主要曲线。泵的性能曲线只能根据泵在出厂测试中，根据《计量泵》标准中规定的试验方法，在泵的不同行程和压力下测得的各组流量值，通过计算得到该泵的流量标定曲线，当用户的使用工况与出厂试验差异不大时，可按照该泵的出厂流量标定曲线进行流量调节。根据国家出厂试验标准，计量泵出厂试验是按照常温清水条件下进行的（用户指定的特殊介质试验除外），若用户使用的介质及工况与出厂试验的物理性能（温度、比重、粘度、粒度等）差异较大，在正式使用前，用户应采用输送介质，在使用工况下重新标定流量曲线。

用户在投标或订货时经常要求我厂提高泵的性能曲线，这些曲线只能是理论上的（或经验的），不能代替该泵的实际性能曲线。

计量泵的理论性能曲线应是一条斜的直线，但不是45°（将100％行程点和最大流量值处的线段长度设定相同时），应＞46°；斜线的起点不在0点处，而是3％～6％行程点处，小流量、高压力行程点位置偏大；＜10％的斜线用虚线表示，因为＜10％行程的流量精度误差较大，一般不考核；额定压力下的最大实测流量一般为110％额定流量，额定压力越高流量富裕度越小，零压下的实测流量与理论流量接近。

3．往复式容积泵的特点

1）结构特点

①借助于柱(活)塞或其它弹性元件在液缸工作腔内的往复运动使工作容积产生周期性变化。

②工作腔借助密封装置(填料与阀组)与外界隔开，通过泵阀(吸入、排出阀组)与管路系统沟通和闭合。

2）性能特点

注：水力学研究的几个假设：a. 流体是连续的；b. 输送介质是不可压缩的；c. 不考虑粘度的影响。

① 瞬时流量是脉动的： a)往复泵有吸排程之分。  b)柱(活)塞在位移过程中速度是变化的。

② 平均流量(泵流量)是恒定的，泵的流量只取决于泵的主参数，在理论上与排出压力无关，且与输送介质的温度、粘度等物理、化学性质无关，实际上要考虑介质的泄漏影响。

(L/h)

式中：d：柱(活)塞直径；s：行程长度；n：往复次数；Z：工作缸数。

③ 泵排出压力取决于管路特性(背压与阻力)。

④ 对输送介质有较强的适应性，可输送高温、低温、高粘度、悬浮液、液化气等。

⑤ 有良好的自吸性能，当吸入高度不太高时，液缸腔内在泵启动前可不灌注液体介质。

3）往复泵的排出管路上必须设置安全阀，以保证泵的排出压力不高于它的额定值。

4）往复泵启动前必须把管路上的排出阀门全部打开，且不允许排出管路堵塞，以免泵超压时发生烧电机、管路破裂等事故。

5）往复泵允许降压使用，不影响流量的大小(功率减少，使用工况改善)。

6）往复泵自吸能力较强，具有一定的自吸高度。

4．计量泵的特点

- 计量泵是一种由工作机(泵)、测量仪器和调节机构三者组合成一体的往复式容积泵；

2）计量泵除具有一般往复泵的特性外，还具有以下特点：

a)泵在运转过程中，流量可以按需要从0~100%的范围内进行无级调节；

b)对所输送的液体能够计量,且能满足一定的计量精度要求(标准规定：在最大行程处,额定压力下为±1%)。

c)流量大小可实现自动调节，可应用于连续或半连续工艺流程系统的自动控制。

二. 我公司J系列计量泵介绍：

一). 我公司J系列计量泵的结构及工作原理：

1. 产品系列

公司生产的J系列电动计量泵，采用GB7782标准设计制造，从J1至J70,以及LJ3,LJ4,JM共有10余个机座系列，泵采用内置蜗杆蜗轮减速，输送流量从0.1升／小时到30方／小时，目前已出产品最大为30m3/h,计量泵样本上J70的最大流量为30m3/h, 163次，配带功率30kW)，最高压力为63MPa，最高温度为301℃ 。我公司计量泵的机座系列在国内是较为齐全的，现在主要是扩大应用领域及提高产品外观形象的问题。

2.J系列计量泵结构由传动机座部件和液缸部件两部份组成。

传动机座部件由电动机、电机托架、传动箱(内含蜗轮付、曲柄连杆机构、N形轴式行程调节机构) 、液缸托架等组成

1）曲柄连杆机构：它是将旋转运动转化为往复运动的典型结构(还有偏心凸轮机构)。

基本部分： ① 旋转中心与活塞（十字头）处于同一平面；

② 有偏心长度；

③ 有一连杆传递动力。

运动原理：电机通过联轴器、减速机带动N轴作旋转运动，连杆大头随着N轴旋转，连杆小头由于与十字头相连，并被滑套限位，无法旋转，只能在连杆的带动下随着曲轴的旋转作往复直线运动。

特点：由于往复运动与曲柄的角速度有关，在往复运动时，其速度是瞬时变化的(近似正弦曲线)。

(L+E)－(L－E)=2E

2）减速机构：a.皮带轮、b.齿轮、c.蜗轮蜗杆 、d.摆线针轮 、e.中间另带减速机构；

3）行程调节机构：

a.停车调节：斜块式改变行程长度。

b.不停车调节：

- N形轴、L轴、套筒结构……  中间点不变；

- 弹簧凸轮、连板结构(弓型架)……限制回程长度，前始点不变；

- 可动蜗轮、H型摇杆机构……改变液缸体积，后始点不变；

- 差动调节……排出容积为两柱塞行程容积之差；

- 可动蜗轮、H型摇杆机构……改变液缸体积，后始点不变；

- 差动调节……排出容积为两柱塞行程容积之差；

4）自动控制装置：

a.行程控制：电动或气动行程控制。当流量调节范围＜30%时，可采用双调来保证计量泵精度。b.速度控制：   调速……交流或直流调速电机 、调频……变频调节器

1).传动机座部件结构剖面图:

传动机座部件由电机带动蜗杆旋转，通过蜗轮、下套筒，将动力传递给N形轴。N形轴与偏心块带动曲柄连杆机构和十字头,驱动柱塞作往复运动;通过N形轴和行程调节机构调节回转偏心来调节柱塞的行程，从而调节流量大小；液缸部件通过吸入、排出阀组输送液体（图1）。

蜗杆轴上装有螺旋油轮,其排出的油流入上套筒,润滑N形轴、调节螺母和偏心块等，因此变频电机最低转数有限制。

2). 行程调节机构及调量表的使用:

泵的行程调节机构位于传动箱的上部，用于拖动N形轴的上下移动。

当调节转盘顺时针旋转时,小螺旋齿轮带动大螺旋齿轮、调节螺杆转动,拖动调节螺母和N形轴上下移动，改变了偏心距，从而达到流量调节的目的。当N形轴在下限位置时行程为0%，当N型轴在上限位置时行程为100%(见图2)。随着N形轴位置从下限向上限位置提升（调节），柱塞行程将从0~100%呈线性变化。调量表紧固在调节转盘内，当旋转调节转盘时，调量表上的长短二针借助重锤式差动轮系转动;表盘上的读数由内外两圈刻度组成，刻度均为100格;当外圈长针转动一圈时，内圈短针转动一格，短针所示刻度即为计量泵行程调节百分值。

3). 液缸部件:

液缸部件是计量泵的重要部件之一,根据输送液体性质及使用工况要求,该液缸结构分为柱塞式(见图3)和隔膜式(见图4)两种：液缸部件主要由液缸体、柱塞、吸入和排出阀组以及填料等组成； 隔膜式计量泵还有隔膜、限制板及安全阀、补油阀等组件。

容积泵通用液力端知识：

①液缸数量：单缸、双缸、多缸、液缸对称布置。

②布置：上下直通式、阶梯式、远头式(鹅颈式)。

③阀组：球阀(金属、陶瓷、瓦尔球)、锥阀、平板阀、蘑菇阀、复合阀、组合阀。

④. 密封：a 结构：方形(盘根填料)、V形、凸缘形、无填料泵(机械隔膜,波纹管等)。

b.润滑：无润滑、有润滑、有冲洗液、回漏(双重、分段密封)。

4). 液缸部件工作原理：

随着柱塞在液缸内的往复运动(见图5)，吸、排阀组交替地启闭，液体被不断吸入和排出液力端。

吸入过程：当柱塞向后始点运动时，液缸腔容积增大，压力降低，腔室内外的压差逐步增大；排出阀在压差作用下吸入阀越关越紧；当压力降低到某一位置时，吸入池中的液体在压力差的作用下，克服吸入阀的阻力损失，进入液缸腔中，随着后始点的接近，逐渐充满整个液缸腔；此时往复运动速度接近为零，吸入阀在自重(或弹簧力)作用下回座(落)关闭。

排出过程：当柱塞往前始点运动时，液体被挤压，液缸腔内的压力急剧增加，在这一压力作用下，吸入阀被向下压紧关闭，排出阀被顶开，此时液腔内排出压力超过了排出系统的背压，液缸内的液体在压力差作用下被送到排出管路中去。在往复作用下，往复泵就不断地完成吸入和排出液体的过程。

在每个吸入行程中，排出阀就位(关闭)，而在每个排出行程中，吸入阀就位(关闭)，这种操作模式阻止了回流，并确保液体从吸入端进入液缸腔从排出端排出。仅当排出压力大于吸入压力时，方可获得精确的流量控制。

5）．我公司柱塞式计量泵及其液缸结构的特点

- 工作腔内做直线往复位移的元件是柱塞，该泵的特点：

    - 结构比较简单；

    - 计量精度高 ；

    - 可靠性好；

    - 调节范围宽；

    - 适合于高压、小流量的场合；

    - 填料密封处不能避免漏损。

- 液缸结构：

① 作用方式：单作用、双作用、差动式。

② 特殊液缸：

a.悬浮颗粒：阀导向通流能力好，不易堵塞；易于拆换阀组；有停泵冲洗装置。

b.高温结构：带保温夹层；填料端冷却装置；水冷、风冷(散热托架)。

c.低温液化气 ：泵头与管路的保温；阀导向间隙；管路布置避免存气；排出口放气装置。

d.防爆型阀组：导电型阀组(防止静电的产生和积聚)。

6）．我公司隔膜式计量泵及其液缸结构的特点

1）工作腔内做周期性挠曲变形的元件是隔膜片，隔膜将液缸分为工作腔与液压腔。该泵的特点：

a.借助于隔膜将被输送的介质隔开，使其不与柱塞和填料接触，从而具有绝对不漏的优点；因此特别适合于输送有毒的、易燃易爆的、危险的、有强烈剌激性气味的介质；以及贵重的、不允许污染的介质，磨蚀性、易沉淀矿浆介质等。

b.与柱塞泵相比，计量精度要低一些，运行可靠性也不如柱塞泵，且结构复杂，维护也较困难。

2）液缸结构：

a.作用型式：液压式，机械作用式，波纹管式(无填料函体泵)；

b.结构型式：平板隔膜(F-4复合)，管式隔膜，波纹隔膜，碟形隔膜；

c.隔膜材料：四氟隔膜、橡胶隔膜、复合隔膜，金属隔膜 ；

d.隔膜数量：单隔膜、双隔膜、组合式(板式+管式)。

e.液缸型式：直联结构、远头结构、分流式结构。

7). 隔膜泵补油系统:

隔膜泵是柱塞在改变液压腔体积的同时通过隔膜将液压力传递给介质腔(工作腔)，因此必须保证液压腔内气体的排出和液压油的充满，补油系统就是专用于隔膜腔室补充液压油的装置，根据结构不同,分为安全自动补油系统(M型)和限位补油系统(MF型)。

a). 安全自动补油系统由安全阀和自动补油阀组成(见图4.a..)。

安全阀的主要作用是在隔膜腔油压超压时泄压。

自动补油阀能及时补充因柱塞填料泄漏、改变行程等原因引起的隔膜腔室油量不足,使隔膜腔的油量保持正常,以确保泵的计量精度。当隔膜腔中油量不足而产生负压时，阀杆向下运动,将储油罐的油补充进隔膜油腔。

b). 限位补油系统由限位阀和单向补油阀组成(见图4.b.),安全阀为独立安装。

隔膜油腔油量不足时，隔膜向后死点移动时将限位阀芯推开,在隔膜油腔的压差作用下,单向补油阀打开补油。当隔膜油腔的油量充足时，隔膜后死点前移,不再推开限位阀芯,补油系统停止补油。因此，限位补油阀能够防止过量补油现象的产生,避免隔膜因过量变形和压差过大引起的早期破坏，延长隔膜的使用寿命。

8）.额定流量值的影响因素：

泵的额定流量只是泵厂在设计中对泵的出口流量规定的公称值，它要求泵在额定行程（100％）和额定压力下必须达到的流量值，该值只能大于或等于泵的额定流量值。考虑到泵的排出压力、介质温度、颗粒、粘度等对于泵的容积效率的影响，因而容积效率一般取值较低，使得泵的最大流量值往往远远大于额定流量值（按国家标准可以≤120％），特别是高压小流量泵的设计中容积效率取值更低，若实际压力降低，将导致实测流量大大高于额定流量，为解决此问题，样本型谱在不同压力下只好采用不同直径的柱塞，但为了产品的标准化设计，同机座同一流量的柱塞要求统一，这将使高压小流量泵的实测流量超过120％。

9）. 微小行程流量泵提高计量精度的方法：

计量泵是行程可调的容积泵，当行程减小时行程容积随之减小，与泵腔的容积相比，比值更低，因此容积效率也随之降低，计量精度也不能跟最大行程时相比。用户（特别是设计院）在选择泵流量时，为扩大泵的使用范围，常选择远远大于实际使用流量的泵参数，使得正常使用流量的行程值≤20％S，用户在选择时一是为了适应工艺流程中流量的波动范围，二是为今后扩大生产作准备。为解决用户的此类问题，需在现有泵上配带变频器，通过电机降速减少往复次数来提高泵的对应行程范围，使其计量精度得到提高。

注意：1）由于计量泵采用抽油器润滑，电机转速过慢将导致无法抽油润滑，因此频率值应≥20HZ；2）提高后的行程范围应≥25％，高压小流量泵的行程范围应更大。

二）、主要零件加工控制要点

1 机座

我公司生产的计量泵绝大多数采用铸造机座，材料为HT200或QT600-3，要求铸件无气孔,缩松,夹渣等缺陷，成分及强度等符合标准（可作试块），加工余量符合有关标准。加工时要重点保证蜗杆轴承孔、十字头孔、蜗轮轴承孔(若有)的尺寸公差，N轴轴承孔之间的同轴度，N轴轴承孔与蜗轮轴承孔之间的距离，托架端面定位销孔与十字头孔之间的位置度，N轴轴承孔与十字头孔之间的垂直度。

2  N形轴

计量泵N形轴多采用合金钢锻件，材料为球铁或碳素钢，要求铸件无气孔、缩松、夹渣等缺陷、成分及强度等符合标准（作试块）及图纸规定，加工余量符合有关标准。热处理应严格控制，符合图纸要求。加工时要重点控制曲拐及主轴径的尺寸公差、圆角及粗糙度。完工后曲拐及曲拐圆角处应探伤。

3连杆

连杆多采用球铁或碳钢铸件，重点控制铸造缺陷，要求铸件无气孔、缩松、夹渣等缺陷等符合标准（可作试块）及图纸规定，连杆小头外轮廓尺寸符合要求。加工时重点控制其大头及小头尺寸公差及粗糙度。

4连杆螺钉

连杆螺钉材料一般采用高强度合金钢，重点控制材料缺陷，完工后应探伤，硬度及强度指标应符合图纸要求，螺纹牙应饱满。

5十字头

十字头多采用灰铁、球铁或碳钢铸件，要求铸件无气孔、缩松、夹渣等缺陷等符合标准（可作试块）及图纸规定，，重点内部轮廓、大外圆及十字头销孔尺寸，大外圆与接杆端面的垂直度，喷巴氏合金的十字头，应控制其与基体的结合强度。

6泵体（泵缸体）

多为铸件，少量为锻件，多采用正火或调制处理，锻件粗加工后应探伤，完工后再对对内部流道进行探伤，控制受内压部位的质量。检查内部大交叉孔处的圆角是否符合图纸要求。加工时要重点保证填料箱孔、阀组孔的尺寸公差及粗糙度，填料箱孔与泵体大止口面的垂直度、与泵体上定位销孔的位置度。

7缸盖

多为锻件，应控制其锻造缺陷，多采用正火或调制处理，锻件粗加工后应探伤。加工时要重点保证阀座孔的尺寸公差及粗糙度、定位螺栓孔的尺寸。

8阀座及阀（包括球阀）

阀座多采用棒料或锻件，材料主要有合金钢、马氏体及奥氏体不锈钢、双相钢。重点控制阀导向直径尺寸，密封面硬度，阀板与导向筋交界处的圆角尺寸，并对阀板及圆角作探伤检查。球阀主要控制其圆度、硬度及尺寸精度。

三）、装配及试验控制要点

| 序号 | 项 目 |
| --- | --- |
| 1 | 按合同要求查图及技术协议（若有） |
| 2 | 按合同要求查电器是否符合有防爆等要求 |
| 3 | 检查接杆与柱塞的同心度 |
| 4 | 清理零件毛刺、型砂，修理磕碰伤零件必须清洗干净后组装，装配过程中必须保持零部件清洁 |
| 5 | 检查N轴颈与连杆瓦间间隙：0.1%-0.15% |
| 6 | 检查N轴颈与连杆瓦间接触斑点：≥70％且接触点均匀 |
| 7 | 检查蜗轮副啮合点位置。涡轮上齿中部偏下 |
| 8 | 检查缸孔/十字头间隙 |
| 9 | 检查十字头/十字头销配合间隙 |
| 10 | 配合：连杆小头衬套/十字头销 |
| 11 | 研磨吸排阀并作煤油渗漏试验：持续3min不泄漏 |
| 12 | 检查吸排阀组升程 |
| 14 | 检查联轴器中心张口及同轴度 |
| 15 | 碳钢及铸铁件托架内、联轴器连接盘外缘及端面涂防锈油 |
| 16 | 外观检查：泵头不偏斜；接合面齐整（错边量≤3mm）；零部件无差缺；焊缝平整、光滑、饱满、牢固，无凹坑、尖棱、裂纹、夹渣、毛刺；管线横平竖直 |
| 17 | 检查受力部位连接螺栓的预紧力 |
| 18 | 泵装完后盘车检查是否撞缸等 |
| 19 | 按标准、合同及技术协议确定试验项目，并提前作准备 |
| 20 | 按要求给机座、减速机等加注润滑油 |
| 21 | 检查电器连接的正确性 |
| 22 | 检查强制润油泵的油压 |
| 23 | 检查主泵的旋向 |
| 24 | 检查机座、泵头的噪声与振动 |
| 25 | 检查机座、轴承、填料箱的温升情况 |
| 26 | 测试流量压力情况 |

四）计量泵的选用：

- J型计量泵型号意义：

3 J-Z D M160/6.3-R1/BY-V

泵头过流部分主要材料代号（见表1）

特殊功能代号(见表2)

额定排出压力 MPa

单泵额定流量 l/h

液缸结构形式：M为隔膜泵，MF为限位补油结构，柱塞泵不标。

流量调节形式(见表3)

机座代号

计量泵

多缸泵联数

表1          泵头过流部分主要材料代号表：

| 材料代号 | I | III | IV | V | VB | VI | VII | VIII | IX | X | XII | XIV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料牌号 | 45 | 2Cr13 | 1Cr18 Ni9Ti | 1Cr18Ni 12Mo2Ti | 316L | PVC | Monel | Hasstelloy B | 1Cr18Ni 12Mo3Ti | Hasstelloy C | TiA2 | 20号合金 |

表2                 泵头特殊功能代号

| 字母代号 | R0 | R1(N) | R2(N) | R3N | GN | XF | A | YQ | BH | BY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要用途 | －100℃≤T≤－30℃ | －30℃≤T≤150℃ | 150℃＜T ≤250℃ | 150℃＜T ＜400℃ | 高粘度 | 悬浮液 | 食用饮料 | 液化气 | 隔膜破裂报警 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 化敏式 | 压敏式 (双隔膜) |

注:上表中RN为无夹套的耐高温泵头.

B. 计量泵选用注意事项：

1．用户须提供的资料

1）泵用途

2）输送介质的理化性能（如介质名称、工作压力、比重、浓度、温度、粘度、PH值、腐蚀性、气化压力等）

3）泵的流量

4）泵的进出口压力及接尺寸口要求

5）泵的现场工作条件（电压、水、电、气、环境温度等）和工作制

6）其它特殊要求（如防爆、保温等）

7）若选型表中流量不合适，可用电磁调速、变频调速、变换柱塞直径等来调节流量

2.计量泵选型注意事项

- 介质是否适于计量泵输送，是否属于经济输送范围

- 合理选择过流部分材料

- 泵速选择，有的介质有柱塞线速度要求

- 明确工作制，间断工作泵速可快些

- 明确介质温度，是保温还是耐温

- 现场条件要提够：电压（有的包括润滑油泵）、电网容量、水、气等

- 泵出口管路上应配安全阀

- 流量大于5m3/h（暂定）的泵建议配空气室。对管路脉动有更严格要求的除外。

- 泵的容积效率及电机（或柴油机）功率计算

- 泵的进口流速：一般<1m/s; 泵的出口流速：一般<4m/s;

- 泵的容积效率

- 泵的配带功率计算

- 安装要求（基础、管道、校正等）

- 启泵要求（润滑油、进出口管路阀门，电机旋向、加压等）

3. 特殊功能与特殊要求的选择确定：

- 我厂计量泵所能实现的特殊功能为：

a).自动行程控制：电动调节和气动调节（防爆等级要求较高）；

b).自动泵速控制：变频电机；c).隔膜破报警：i) 化敏报警、ii) 压敏报警。

2）常规的特殊要求的液缸部件有：

i) 带夹层的保温泵：  高温：R1、R2、R3     低温：R0

注意：a) 隔膜泵不推荐保温夹套结构；

b) ZJ型机座因托架较短，不能作R2型(全保温)；

c) J6、J70大流量液缸头因多采用双阀结构，不推荐保温夹套结构。

ii) 悬浮液缸部件：

a) 直通式：现有泵结构，加大导向间隙，适于流量较小，含固量少的工艺流程。

b) 台阶式：输送介质杂质较高，易发生卡阻现象，台阶结构可不动进出管路，拆换、校修比较方便。

c) 远头结构：输送颗粒较硬，沉淀性较强，远头结构可保护填料、柱塞磨损较小。

该泵在订货时，应注意注明介质的粘度、浓度、比重、硬度等以便设计和选型时参考，同时应要求用户在进口端增加冲洗管路，停泵时应及时冲洗，以防介质沉淀堵塞。

iii) 高粘度介质：液缸特点：吸入管加大，阀导向加工，泵速降低；

管路特点：进口管径≥ 1.2倍泵进口管径；进口液体带倒灌，保证吸入充满介质。

iv) 液化气泵：低温型应注意进口管路保温，防止介质气化。

4．隔膜破裂报警泵的选用常识：

隔膜破裂报警装置是为防止隔膜计量泵的隔膜片破裂后产生介质污染，保证泵的正常运行而发出声光报警的装置，并可自行停车。根据报警原理不同又分为BH（化敏）和BY（压敏）型两种，选型时应注意：

1)．BH型化敏式隔膜破裂报警装置：

BH型化敏式隔膜破裂报警计量泵工作原理：化敏式是利用输送介质与泵的液压介质（油或水）的化学物理性能不同，导电能力不一样，使其具有报警功能。当隔膜破裂时，后腔室油压腔（或双隔膜的中间介质：水）与被输送介质接触后，由于两边介质的导电系数不同，形成电位差，产生微电流，经放大后带动声光报警。该报警装置的泵结构简单，易于在普通型隔膜泵（M型）上改为BH型。

选型时须知：化敏泵所输送的介质导电系数必须与油压腔（或中间腔室）介质的导电系数差别较大，否则不易形成电位差，也就不可能发出报警信号。

2)．BY型压敏式隔膜破裂报警装置：

BY型压敏式隔膜破裂报警装置工作原理：压敏式是利用泵在排出过程中所形成的压力，触动开关后，形成报警通路。该泵采用取压环，将双隔膜之间传至压敏报警阀，微型开关关闭，接通报警线路，发出声光报警，压敏式报警装置对被送介质的导电性能无要求，应用范围较广。选型时须知：

1）压敏式报警装置结构较复杂，一般情况下选用化敏式。

2）压敏式为双隔膜结构，当微小流量时，由于隔膜变形力的影响，会导致流量变小，影响泵的正常运行，一般应限制Q≥5h。

3）由于取压环开孔，使隔膜密封面变窄，在高温下隔膜密封压力降低，使用温度应≤95℃

5、多缸串联与电机功率配带

多缸串联是用户根据工艺系统要求，将几种不同介质按比例同步输送；或为了减少输出脉动，将相同流量、介质和往复次数的几台泵按相同相位差安装输送。根据用途不同，可分为相同机座串联和不同机座混合串联两种类型。

1)．相同机座串联

相同机座串联也可能出现不同流量、不同往复次数的情况，现先将相同机座、相同流量、压力和往复次数的多缸串联泵介绍如下：

该泵输送介质多为相同介质，一可减少流量脉动，二可加大泵流量。该串联泵因功率及往复次数相同，布置时相位按对称分布，即相位角相等，（两缸180°布置，三缸120°布置），这种布置可使传动功率分布合理，对减少流量脉动有利。在具体相位角的调节上，根据不同速比，蜗杆(联轴器)的旋转转数及角度均不同；180°时按柱塞的前后始点可直观调节，120°调节方法如下：

| 机座型号 | 中心距 | 速比 | 泵速 | 蜗轮一周所需蜗杆转数 | 蜗轮转120°时的蜗杆转数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 方法Ⅰ | 方法Ⅱ |
| J1-W | 45 | IC=47:1 | 30 | 47转 | 15 2/3转 | 15转又240° |
|  |  | IA=30:1 | 46 | 30转 | 10转 |  |
|  |  | IB=24:1 | 58 | 24转 | 8转 |  |
|  |  | ID=30:2 | 92 | 15转 | 5转 |  |
|  |  | IE=24:2 | 116 | 12转 | 4转 |  |
| J-X | 60 | IA=34:2 | 83 | 17转 | 5 2/3转 | 5转又240° |
|  |  | IB=27:2 | 104 | 13.5转 | 4 1/2转 | 4转又180° |
| J2 | 77 | IA=34:2 | 83 | 17转 | 5 2/3转 | 5转又240° |
|  |  | IB=27:2 | 104 | 13.5转 | 4 1/2转 | 4转又180° |
| JZ | 100 | IC=28:2 | 102 | 14转 | 4 2/3转 | 4转又240° |
|  |  | ID=34:3 | 126 | 11.333转 | 3 7/9转 | 3转又280° |
| JD | 120 | IA=32:2 | 91 | 16转 | 4 2/3转 | 4转又240° |
|  |  | IB=38:3 | 115 | 12.667转 | 4 2/9转 | 4转又80° |
| J5 | 150 | IA=33:3 | 135 | 11转 | 3 2/3转 | 3转又240° |
| J70 | 210 | IA=36:4 | 165 | 9转 | 3转 |  |
| J6 | 210 | IA=52:3 | 135 | 17.33转 | 5 7/9转 | 5转又280° |

在电机功率配带上，双缸型按单缸型的1.3~1.5倍配带功率（机座小配带的电机功率大）；三缸按该缸的1.8~2.0倍配带功率（机座大配带的电机功率小）；J系列多缸串联（只有J系列能串联）尺寸配带功率可参见新样本P42~P48。

注意：相同机座如流量、压力、往复次数及单缸功率不同时，不能按上述方法处理，因往复次数不相同，相位的对称分布就没有实际意义，双缸配带功率按单缸功率之和的0.8~0.9倍，三缸配带功率按单缸之和的0.7~0.8倍。单缸功率相差小的取小值。最大配带功率不超过相同流量、压力、缸数配带的最大功率。

2)．不同机座的多缸混合串联

不同机座的多缸混合串联，配带电机功率可参考往复次数不同的功率计算方法，双缸配带功率按单缸功率之和的0.9~1.0倍，三缸配带功率单缸之和的0.8~0.9倍。当两缸的往复次数相同、甚至基本参数相同时，可按较大参数机座的双缸功率计算，再与其它串连缸计算合并的功率。

该多缸泵以功率最大的机座排在电机端，串联底板与该机座的同缸串联底板相同。多缸串联泵安装尺寸除样本已有尺寸外，其余尺寸以设计处给出尺寸为准。

5. 计量泵管路附件选用常识：

（1）．空气室

1）由于往复式容积泵的液体输送具有吸、排两个冲程，其瞬时流量是脉动的，随着流量值的增大，计量泵管路所受到的脉动压力也随之增大，从而引起管路的振动。为减少管路振动，使输出流量比较平稳，建议用户对于流量Q≥1000L/h的计量泵在排出管路上配带空气室；进口端由于惯性水头的冲击作用，产生水击现象，引起管路振动，建议用户对用流量≥3000L/h的计量泵在吸入管路上配带空气室。

2）空气室工作原理：

空气室是消除管路内流量脉动的一个很有效的装置。它利用空气室内空气的压缩与膨胀来贮存或放出部分液体，从而达到减少管路中流量脉动的目的。以排出空气室为例：当往复泵的瞬时流量大于平均流量时，由于流量增加，排出管路内的阻力增加，液缸内压力上升，空气室内气体被压缩，从而在空气室内储存了一部分液体，这样就减少了排出管路的流量；同理，当瞬时流量小于平均流量时，空气室气体膨胀，把储存在空气室中的一部分液体排到排出管路中，增加了管路中的流量，从而减少了管路中流量和压力的脉动。

3）空气室的选用：

附一．空气室容积简化计算

１．符号意义

S：柱塞行程(dm)；　d：柱塞直径(dm)； 　A：柱塞或活塞面积，A=π×d2÷4；

Ar：接杆面积；　　α：面积比，α＝(A-Ar)/A；　 Vk：空气室容积

２．泵的流量脉动率 q的取值

单缸单作用泵(一般计量泵)：q=1；　　双缸单作用泵（两串联单缸单作用泵）：q=0.6；

三缸单作用泵(一般3D泵)：q=0.15；　单缸双作用泵(ZJ4，活塞大取小值)：q≈0.6；

三缸双作用(3D3，3D3B，取α≈0.8)：q=0.3；

３．有效一次行程容积V1的计算　　V1＝q×A×S；

４．常压空气室容积计算：

4.1 当压力脉动率5％，管路压力≤0.2MPa时，Vk= (50～100)×V1 (泵流量小或压力高时取大值)；

4.2 压力脉动率为N％时，Vk=(250～500)÷N×V1。

4.3 当0.2MPa＜管路压力＜1.6MPa时，每增加0.1MPa，空气室容积增大10％。

５．预压空气室容积计算：

5.1 当压力脉动率按5％时，Vk = (25～50)×V1 (泵流量小或压力高时取大值)；

5.2 压力脉动率为N％时， Vk=(125～250)÷N×V1。

空气室的容积大小推荐按下表选择：

| 充气型(CK) | 0.2L | 0.32L | 0.5L | 1L | 1.6L | 2L | 2.5L | 4L | 5L | 8L | 10L | 16L | 20L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常压型(K) | 0.8L | 1.2L | 2.0L | 3.2L | 5L | 6.3L | 8L | 12.5L | 16L | 25L | 32L | 50L | 163L |
| 计量泵流量L/h | 50 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1250 | 1600 | 3000 | 4000 | 6500 | 8000 |
| 往复泵流量L/h |  | 600 | 1000 | 1600 | 2500 | 4000 | 5000 | 6300 | 9000 | 18000 | 25000 | 40000 | 50000 |

f）充气空气室胶囊材质：

| 代 号 | M | M1 | M2 | M3 | M4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材 质 | 三元丙橡胶 | 丁腈橡胶 | 氟磺化聚乙烯 | F26橡胶 | 硅橡胶 |

4）空气室安装使用注意事项：

a）空气室应尽可能安装在靠近泵进口管路处或液力端上。

b）当空气室及管路系统发生共振时，应改变充气压力，改变管路直径或长度来消除。亦可增加管路支承来消除共振。

c）空气室的进出液口水平进出布置时，进出口应有高度位差，不能处于同一轴线上。

（2）．安全阀选用

附二．安全阀简化计算及开启压力设定

１．喉径d0 =4.06 , Q：m3/h，P：MPa；由喉径在安全阀样本中查通径DN；

２．开启压力设定(MPa)

排出压力：P＜20　，　20≤P＜40　，40≤P＜80　， 80≤P＜150

开启压力：1.25P　，　 1.2P　　　 　1.15P　，　　　1.1P

（3）．背压阀

1）当计量泵管路系统因进口压力与出口压力较接近时，其实测流量易出现超过泵的理论流量的现象，这种不正常的流量叫“过流量”，它是由于出口背压过底，吸入关闭时进口管路的惯性头超过阀组关闭压力而发生的现象。解决过流量的方法就是提高该泵排出管路的背压压力，比较简便的方法就是在泵出口管路上安装背压阀。

  - 背压阀主要有两种结构：

一种是垂直进出结构(下进水平出)，弹簧与阀组间用隔膜分离。我厂的产品型号为BF-DN/P-N型，其中BF：背压阀、DN：通径，P：使用压力，N：材料代号，我厂现有DN为φ15、φ20、φ25、φ40，Pmax为0.8MPa；

另一种是直通结构，进出口在同一(垂直)轴线上。我厂的产品型号为BFZ-DN/P-N型，

其中Z代表直通，口径有φ15、φ25，Pmax为0.8MPa，以上背压阀材料均为金属结构。

垂直结构背压阀特点：采用隔膜结构，便于腐蚀性介质不受弹簧材料的限制，但隔膜材料又限制其温度使用范围。

直通结构背压阀特点：结构简单，加工方便，便于使用高温、悬浮液、高粘度介质等，但弹簧材质的选择受到限制。

五). 计量泵安装、操作及维护:

(一)、安装与维护

1.1 基础深度,由用户根据当地的地质情况设计。

1.2 安装

1.2.1泵就位前应检查基础上地脚螺丝预留孔的相互位置,铲平基础,用水平尺测量其水平度。

1.2.2在地脚螺丝孔旁,放置楔形垫铁,然后把泵放在垫铁上,穿入地脚螺丝,浇灌混凝土,经5-7天养护后,抽去楔形垫铁,再用水平尺在泵的上部进行纵向、横向找平,当其水平度符合要求时拧紧地脚螺丝。

1.2.3泵的进、排液管线安装应尽可能平直,以免增加泵的阻力和附加应力。安全阀放空管线,应便于观察安全阀的工作状况,切勿埋入地下。管线安装好后,用高压水、气扫线,再投入使用。

1.2.4泵安装完毕,要检查泵的各部螺丝是否松动,检查皮带的松紧度,清洁泵的内外,并加足规定牌号的润滑油,再检查电机、电路是否完好,做好启动前的准备。

(二)、启动、停泵和注意事项

2.1启动步骤:

2.1.1检查各联接部位及螺丝有无松动;

2.1.2检查润滑油质量和油位高度;

2.1.3检查电动机及其接线是否完好、正确;

2.1.4盘动电机联轴器2转以上,运动机构不得有障碍;

2.1.5打开进、排液管线上的阀门,以及排液管线上旁路阀门和泵体上的放气阀（若有）;待放气阀溢出的全部是液体时,关闭放气阀。

2.1.6确认泵无故障时,接通电机电源;(特别注意: 泵必须在空载下启动)

2.1.7视泵达到额定转速时,关闭旁路阀门,泵可转入负载运行。

2.2 停泵步骤:

2.2.1打开排液管线中的旁路阀,使泵进入空载运转;

2.2.2切断电动机电源;

2.2.3关闭进排液管线上的阀门和旁路阀。

2.3 注意事项:

2.3.1泵体内没有液体时,绝不允许启动泵;

2.3.2严禁在进排液管线上的闸阀和旁通阀关闭的情况下启动泵;

2.3.3新泵和经过大修的泵,必须在经过两小时的空运转后,才能转入负荷运转。在负荷运转时,建议每隔30分钟按额定压力的四分之一逐次升压。在升压过程中,如遇到不正常情况,应立即停泵检查,查明原因,排除故障后再继续试运转。如无逐次升压条件,也可直接升压至额定压力,但泵的空转时间必须在四小时以上。

2.3.4在负荷运转过程中,瞬时最大压力不得超过额定压力的110%。

2.3.5泵在运转过程,严禁进行任何修理工作,以防发生事故。

(三)、泵运转中的检查

3.1 检查动力端的声音是否正常,润滑油量应在规定的范围。

3.2 检查各部温度应正常,各轴温度不得超过75℃,电动机温度不得超过90℃,润滑油温度不得超过70℃,柱塞与磨擦副处的温度不得超过75℃。

3.3 检查泵的出口压力及泵的排量应符合要求。

3.4 检查进排液阀的工作情况,应无异常声音。

3.5 密封函上的调节螺帽应经常检查,切勿有松动现象。柱塞工作时如有大量液体泄漏,应停泵上紧调节螺帽或更换密封圈。

3.6 检查各部螺丝及各法兰螺母有无松动并扭紧.

(四)、泵的故障及其排除方法

| 序号 | 故 障 | 原 因 | 处 理 措 施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泵的动力部分有敲击声 | 1. 连杆螺栓松动； 2. 连杆轴瓦磨损间隙大； 3. 动力部份其他零件松动 | 1. 拧紧连杆螺栓； 2. 调整更换连杆瓦； 3. 调换松动的零件 |
| 2 | N轴滚动轴承温高 | 1. 轴承装配间隙不良； 2. 轴承内进入污物； 3. 润滑不良； 4. 轴承出现疲劳，点蚀或胶和 | 1. 重新装配，调整间隙； 2. 清除污物； 3. 改善润滑； 4. 更换轴承 |
| 3 | 润滑油温度过高 | 1. 运动部分装配不良 2. 润滑不良 | 1. 重新装配； 2. 改善润滑 |
| 4 | 泵出口压力表摆动急剧 | 1. 蓄能器有故障； 2. 泵的进排液阀泄漏； 3. 进排液阀密封圈泄漏 | 1. 修理或更换蓄能器； 2. 更换损坏的阀； 3. 更换密封圈 |
| 5 | 泵体法兰处渗漏 | 1. 法兰螺母松动； 2. 密封圈损坏 | 1. 拧紧螺母； 2. 更换密封圈 |
| 6 | 泵的进排液管振动剧烈 | 1. 泵体内存有空气 ； 2. 进排液阀泄漏 ； 3. 进排液阀密封圈损坏 ； 4. 进排液管线悬空 | 1. 放掉泵体内的气体 2. 修磨、更换阀 3. 更换密封圈 4. 加固管线 |
| 7 | 进排液阀的阀腔内敲击声不均匀 | 1. 泵体上法兰螺母松动 2. 阀弹簧断裂 3. 阀座阀芯损坏 | 1. 拧紧法兰螺母 2. 更换弹簧 3. 修、换阀座、阀芯 |
| 8 | 柱塞密封函泄漏严重 | 1. 柱塞密封函处调节螺帽太松 2. 密封圈磨损严重 3. 介质不干净,密封函中有污物 | 1. 改变调节螺帽的松紧 2. 更换密封圈 3.清除管线和泵中的污物 |
| 9 | 泵的动力不足 | 1. 电动机功率不足 2. 泵超压运行 3. 传动皮带松（若有） | 1. 检修或更换电动机 2. 调整泵压 3. 调整皮带松紧 |

六). 计量泵的新泵操作：

1. 启动前的准备工作：

1). 新安装的泵内外表面应用煤油清洗干净，检查清洗所有润滑油孔。

2). 新安装的管路应清洗干净，去除焊渣与其他杂质，检查各连接处是否有堵塞或漏气的地方。检查各连接部位不允许松动。

3). 根据泵的使用环境温度，传动箱体内应加入适量的润滑油(见下表)至油线。由于润滑油粘度与环境温度有关，当环境温度低于25℃时，应采用粘度较低的润滑油。

润 滑 油 注 油 量

| 机座代号 | J2 | JZ | JD | J5 | J6 | J70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注油量（L） | 6 | 11 | 16 | 17 | 75 | 45 |
| 油品型号 | N46或N68矿物润滑油 | N68或N100矿物润滑油 | N460涡轮油或航空机油 |

4). 隔膜泵应在隔膜油腔、储油罐和液缸托架处加注变压器油。隔膜油腔注油时应先将柱塞调在40~50%行程处，同时盘动联轴器使柱塞前后移动，以排出膜腔内空气，让隔膜油腔充满；托架处的油位应加至淹过柱塞的最高点；储油罐油位应在罐内刻线处。

5). 用手盘动联轴器，使柱塞前后移动数次，检查有无影响运转的障碍。

6). 检查吸入、排出管路阀门是否全部打开。

7). 释放排出管路和隔膜油腔的所有背压以排净空气，降低隔膜油腔的泄压安全阀处的压力，直到空气排净。

2. 初次启动：

1). 将调量转盘反时针旋转至0位(泵最小行程处)，将调量表对零后重新装入并固定，再将柱塞行程调至最大行程的30％~40%位置。

2). 初次启动时，待泵运行10～20秒后停泵20-~30秒，重复10次以上，以便灌满隔膜油腔，在此运行期间，注意听电机或其他运动件有无异常的噪音，并及时排除故障。

3). 在零压下，泵运行一个小时左右，再逐步增大行程，检查排出管路流量大小，将机座油温预热。

4). 将流量调节设定在流量的100%，并将压力逐步升至额定压力，运行30~60分钟。检查柱塞填料密封处的漏损(泄漏量应控制在流量的万分之一，1毫升约为15滴)和各运动付的温升(长期连续运行时润滑油温度不得超过60℃)。

警告：

调量表设定不要超过100%，否则易出现计量异常，精度降低。

手臂远离柱塞和联轴器等运动件，确保人身安全。

3.流量的校验与标定：

该泵在出厂时均经过常温清水性能试验，并在合格证中列出试验结果和流量标定曲线。用户在最初的12小时运行后，应测试和校验泵，特别是介质物理性能常温清水差异较大的工况，以获得在特定运行状态下泵流量的精确性，并重新标定流量曲线，以便在操作时按复试曲线调节流量。通常应在100％、75％、50％、30％、20％设定流量下校验，就足以看出整个调节范围内泵的性能。校验方法如下：

1).测定经标定容器中泵送的液位降。此方法校验可避免操作者接触有害液体。

2).收集和测定泵出口的液体，可采用称重法或容积法来标定。

在校验时，泵的排出口必须有压力，否则泵不能正常工作。

4.填料的初始调节：

转动填料螺母，必要时可轻敲螺纹处，使填料处于压紧状态，再回转半圈。若填料处温度升高，则应松动填料螺母(每次1/6圈，间隔5分钟)，以防损坏填料。

注意：密封盖处的微量滴漏是允许的，且具有冷却和润滑填料与柱塞的作用，可大大延长两者的使用寿命。填料的更换和操作方法详见

5.调量表的初始调节：

1).依据工艺流程的需要，查对复试后的流量标定曲线，得到相对应的行程百分数值，把调量表指针旋到指定位置，然后将调节转盘后的锁紧螺母锁定，以保持设定的流量。

2).旋转调量表时，不得过快过猛，应按照从小流量往大流量方向调节；若需调小流量，应将调量表向小的方向多旋数格，再向大流量方向回转至所需刻度，以消除空位误差。

3).泵的行程调节可以在停车或运行中进行。行程调节后，泵的流量约需1~2分钟方可稳定；行程长度变化越大，流量稳定所需时间越长，尤其是隔膜泵更明显。

6.补油阀组的调节：

1).安全自动补油阀组的调节：

隔膜泵的隔膜油腔内在出厂时均注满变压器油，用户无需拆卸或重注。

但当油腔内无油或油量不足时，请按以下方法进行：

a).将泵行程调至40~50%，打开安全阀储油罐盖，用手轻压补油阀杆往隔膜油腔内注油，同时盘动联轴器使隔膜鼓动，排出隔膜腔内的气体，直到气泡不再往上冒为止。

b).开车时，可将安全阀的调节螺钉逐步松动直至起跳为止。随着泵的排出运动将油腔中的气体排出，应起跳数次。当泵内产生的压力达到工作压力时，油腔的油不应从安全阀中溢出；当泵内产生的压力达到工作压力的1.1~1.3倍时(其中大值的排压应在1MPa以内），安全阀应迅速开启，使泵内压力不再升高。此时，锁紧安全阀调节螺栓上的锁紧螺母，安全阀调节完毕。

c).在安全阀起跳排气的同时，在柱塞吸入运动中作短时补油。若油量补充过多，将会产生振动和冲击声，应在柱塞排程时，轻压补油阀杆排出多余的油，直至泵运行平稳为止。

d).自动补油阀开启压力为0.8个大气压。将手指轻放在补油阀杆上，随着柱塞运动可明显感觉到上下振动，说明补油阀弹簧压力合适。

2).限位补油阀的放气及安全阀调节：

限位阀与单向补油阀在出厂时已基本调好，用户尽量勿动。

a).放气时，先将液缸上部的安全阀整体卸下，从连接孔向油腔内注油，同时盘动联轴器使隔膜鼓动，排出膜腔内的气体，直至不再往上冒泡为止，将油加满后装复安全阀。

b).开车时，将安全阀的调节螺钉逐步松动直至起跳为止，随着泵的排出运动，将油腔中的气体排出，应起跳数次。当泵内压力达到工作压力时，油腔的油不再从安全阀中大量溢出，其调节基本到位，可锁紧安全阀的锁紧螺母。此时安全阀有轻微的滴漏是允许的，可起到排气作用，其油量随时由单向补油阀补充充足。

7. 流量的远距离和自动控制：

本系列泵调节箱顶部可设置电控或气控行程调节装置，也可采用变频器调节电机频率，以改变泵速从而调节流量大小。具体的操作请参看相应自动控制装置的使用说明书。

8. 隔膜破裂报警装置：

根据结构与原理不同，分为化敏式（BH型）和压敏式(BY型)两种。化敏式报警是利用液压油或中间介质与输送介质的导电度差异来实现隔膜破裂报警；压敏式是利双隔膜间压力变化传递来实现隔膜破裂报警。具体的安装连接及操作方法详见隔膜报警器使用说明书。

七). 运行维护：

1. 备件：

为避免部件出故障时，待件停机时间过长，建议每台泵保存以下备件。为了你的方便，这些部件既可单独购买，也可以预防性维护备件的形式成套购买。

表4                        常  用  备  件  清  单

| 泵 头 部 件 | 零 件 名 称 | 数 量 | 备 注 |  | 机 座 部 件 | 零 件 名 称 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 柱塞 | 1件 |  |  |  | 连杆小头衬套 | 1件 |  |
|  | 填料（密封圈） | 1套 |  |  |  | 十字头销 | 1件 |  |
|  | 垫片 | 1套 |  |  |  | 十字头 | 1件 |  |
|  | 吸阀座 | 1套； |  |  |  | 调节螺杆 | 1件 |  |
|  | 排阀座 | 1套 |  |  |  | 调节螺母 | 1件 |  |
|  | 球阀（或锥阀） | 1套 |  |  |  | N形轴 | 1件 |  |
|  | 弹簧 | 1套 | 锥阀用 |  |  | 偏心块 | 1套 |  |
|  | 隔膜 | 1件 | 隔膜泵用 双隔膜两件 |  |  | 蜗轮 | 1件 |  |
|  |  |  |  |  |  | 蜗杆 | 1件 |  |

2. 常规的预防性维护：

警告：在进行任何维护前，应先将系统中的所有压力泄放掉，使用合适的阀门将液缸与被输送液体隔离开，洗去液缸体及阀组中所有被输送液体，避免维修人员被泵头内残留的危险液体严重损伤。

1)泵的日常维护：

①.润滑和清洗是日常维修中最重要的工作。此外，维护工作中应首先清除过量的或被污染的润滑油，这样才能保证良好的润滑效果。运动部件必须防砂防尘，并且按下述方式进行保养。

②.每天定期巡检泵的油位和温升情况，并作记录保存。

③.阀与阀座是泵的关键零件，其密封可靠性直接影响泵的流量。

当系统工艺流程未发生改变，而泵的流量和压力下降时，表明阀或阀座的密封面可能出现磨损产生了泄漏，冲蚀是损坏阀与阀座的主要原因，特别是高压下冲蚀现象特别明显。另外，过大的颗粒或杂质卡阻也可能导致阀密封不严而影响泵的流量。因此应定期巡检阀组的工作情况，逐步掌屋隔膜泵阀组在该系统工况下的运行状况和使用寿命。

2). 润滑油的更换：

经常检查油位及润滑油情况。润滑油应干净、无杂质、并注意适时换油。更换的润滑油通过有效过滤处理清除油中杂质和水份后可重新使用。

计 量 泵 换 油 期 限

| 使用时间 | 换油周期 |
| --- | --- |
| 新泵运行第一个月 | 换润滑油一次 |
| 一个月以后 | 六至十个月换油一次 |
| 隔膜油腔、托架内的变压器油每六至八个月换油一次 |

注：油品及注油量详见‘启动前的准备工作’。

3). 填料的更换与跑合：

a). 更换填料时，应清洗填料箱，先将柱塞装于填料箱内，再将压制成形后的填料逐个涂上黄油，用木制圆筒，把填料一环一环（切口错开90°~120°）分别均匀压入到位，不允许同时装入两个以上的填料；注意相邻填料间开口处应错位120°～180°；最后一圈填料压入后不应拧得太紧，以防开车时，柱塞因填料过紧无法润滑而发烧。

b). 每次填料更换后，应跑合一段时间。泵启动后，慢慢将行程增大到100%，排出端先不加压，运行20~30分种以后再逐步升压。当发现填料泄漏量过大时，应逐步压紧螺母，每5分钟一次，每次1/4~1/2圈 ，直至填料泄漏量≤0.01%泵流量。如发现填料发热（ t ≥60°～70°） ，则应松开填料螺母。

c). 高压型泵及柱塞式液化气泵的填料应事先压紧，特别是柱塞式液化气泵的填料密封，运行时泄漏将使填料结冰硬化失效，严重影响填料的密封和寿命。

4). 吸入、排出阀组的维护：

阀组易损件寿命均在4000小时以上，若输送介质无颗粒杂质、高浓度等影响，该阀组在工作正常情况下不必拆卸检查；需要时只拆掉吸排管压板，阀组即全部松开。要注意保护阀线处不得碰撞、损坏。安装时依序安装，注意阀座与垫片的位置是否正确、到位，否则泵将不能正常工作。

5). 检修泵的主要方法：看、听、摸。

a).看：检查管路系统布置是否合理，检查进出口管路是否有泄漏现象；

b).听：泵运行时的响声是否有异响；向操作运行工人了解该泵的故障问题；

c).摸：摸进出管路振动大小和频率是否正常；摸传动机座蜗杆、N轴轴承部位，以及填料箱等部位的温度是否正常。

对液缸的检修在故障无法确定的情况下，可采用排除法检查：

a).首先检查吸排阀组: ①检查情况：阀组起跳频率正常，但在阀组处可听到明显的“呼、呼”吹气声；情况判断：阀组磨蚀漏损；②检查情况：阀组起跳频率不明显，阀组处可听到明显的“呼、呼”吹气声；管路振动明显增大，三缸流量不均匀；情况判断：阀组有杂物卡阻；③检查情况：阀组起跳频率正常，听不到 “呼、呼”吹气声；情况判断：阀组正常；

b).再检查液压腔补油阀组，是否存在积气、补油不足等故障；排除液压腔阀组问题；

c).检查隔膜是否破损，可通过压敏报警阀处有无液体流出、出口介质有无液压油污染等异常情况进行检查，排除隔膜破裂的可能性；

d).计量泵停车拆检时，亦可通过排除法进行故障检修：

- 通过煤油渗漏检查，排除吸排阀组、安全阀组、限位补油阀组的密封渗漏问题；

- 过打开液压腔室安全阀处重新加油(按照二.四).6的方法)，排除腔室油量不足、存气的问题。

- 安装时，轻摇阀组，检查阀导向卡阀的问题；

- 阀组回装时，注意检查垫片等漏装的问题；装复后应旋转阀座，防止垫片未装到位，密封有问题。

八）、泵的拆装顺序：

1. 拆修前的准备工作：

① 清理被拆泵的周围场地，应有足够的操作空间和堆放拆卸零件的地方；

② 准备好油布或类似的垫子，用于放置拆卸零件；

③ 准备好清洗零件油污的洗涤剂或汽油；

④ 对于重要件和易损件应准备必要的检测工具和替换备件。

⑤ 拆检前必须首先关闭液缸进出口管路上的阀门，并将管道的余压卸除，液缸腔的余液排出。

2. 装拆顺序：

泵组成的三部分：液缸、传动箱、电机(底板)，

①关闭进出口管路阀门→②拆卸管路→③拆卸液缸部件→④拆卸传动箱部件。

3. 柱塞计量泵液缸部件部件的拆卸：

先将柱塞从十字头上旋出，在拆下吸排管法兰螺栓及泵托架与液缸连接的螺母后，将液缸部件全部从传动箱体上拆下来，然后按以下顺序全部拆出泵缸体内各零件。

1). 从填料箱中拉出柱塞，旋下填料螺母，拆下填料压盖，取出密封填料和柱塞衬套。

2). 拆下吸排管压板，依次取出阀套、限位片、阀座、阀球或阀及弹簧。

4. 隔膜计量泵液缸部件的拆卸：

将柱塞移向中间行程位置，把柱塞从十字头上旋出。在拆下吸排管法兰螺栓及泵托架与液缸连接的螺母后，将隔膜液缸部件全部从传动箱体上拆下来，然后按以下顺序全部拆出泵缸体内各零件。

1). .拆下安全自动补油阀组(M型)或安全阀 (MF型), 从填料箱中拉出柱塞，旋下填料螺母，拆下填料压盖，取出密封填料和柱塞衬套。

2). 拆下吸排管压板，依次取出阀套、限位片、阀座、阀球或阀及弹簧。

3). 拆开缸盖与缸体,依次取出限制板、隔膜、垫等。

5．传动箱部件的拆卸：

1). 拧下放油螺塞，放尽传动箱体内的润滑油，拆下箱体后端的盖板.

2). 按图1所示,拆下电机,取出联轴器,拧下蜗杆轴承座和轴承盖压紧螺母,将轴承盖、轴承、蜗杆和抽油器从传动箱体内拿出。

3). 打开调节箱盖，拆下调节箱压紧螺母，逆时针旋转调节螺母，使调节丝杆从调节螺母中退出；取下调节箱，再将调节丝杆部件从上套筒上拿下，然后把上套筒从传动箱体拆下。

4). 拆下泵托架处的压紧螺母，将泵托架从传动箱体上取下；打开传动箱上盖，从箱体内取出十字头销后再取出十字头。

5). 将N形轴及套在N形轴上的偏心块、连杆、偏心块上环等一并从传动箱体里拿出，该部件的拆卸顺序如下：

a). 拆下调节螺母和N形轴轴承座及轴承，即可从N形轴上拆出偏心块上环和端面轴承。

b). 拉出套在偏心块上的偏心块套，取出滚针、连杆、垫片和偏心块。

6). 将传动箱体翻转，拆下传动箱体下轴承盖，把蜗轮、下套筒、轴承等同时从传动箱体内取出，即可一一取出下套筒等。

6.计量泵的装配：

用清洁的溶剂将各个零件单独进行清洗，用压缩机吹干并盖好，防止灰尘落在上面，并将零件分类摆放好。组装的步骤正好与拆卸相反，但须注意下述各点：

1）.组装前，须仔细熟悉机座部件的剖视图防止装错。

2）仔细检查重要零部件的配合和易磨损部位，对于检查出磨损严重且不能修复的零件应更换新件。

3). 按拆卸顺序逆序装复传动箱部件，装配过程中应注意以下几点：

a). 重装或更换新蜗轮时，注意重新调节蜗轮与蜗杆的啮合位置，通过增减下轴承盖处的调整垫调节，在蜗轮工作齿面薄薄地涂上一层红丹，用手旋动蜗轮蜗杆数转，观察其啮合点的位置，应在齿面啮合进入侧中部偏下位置为宜，可通过机座底部轴承位调整垫调节。

b）蜗杆轴承处间隙调整：计量泵蜗杆轴承为径向推力轴承，其间隙过小会发烧，间隙过大会发响，一般应控制为0.1~0.15mm轴向窜量。

c）传动机座滚针的装配间隙与滚针颗数：间隙为2/3根滚针直径。

| 传动箱号 | J2 | JZ | JD | J5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 滚针规格 | φ3×17.8 | φ3×19.8 | φ3.5×29.8 | φ3.5×29.8 |
| 数量 | 76 | 86 | 114 | 123 |

d）注意偏心块上环及端面轴承处间隙的调整：由于N轴结构在排出时有向上作用分力，使偏心块上环上下窜动，产生发响，若该处间隙过小，会产生摩擦发热，同时调量表调节困难，该处的间隙调整应通过调节箱上套筒处调整垫调节。

e）N轴轴承盒与调节螺母处的间隙调整：其松紧与传动机座功率有关，越大越紧；J6、J70机座N轴轴承盒在装配调试后(或新泵运行5～10天后)须重新压紧。

f).当连杆大头轴承与小头轴承磨损超过一定程度时，活塞轴线方向将产生间隙（即在行程中产生空位），这种间隙会使泵吸入转换为排出时造成撞击，引起噪声与振动，当大、小头轴承磨损到一定程度，应更换新的轴承和十字头销。

g). 蜗杆伸出端、十字头接杆处油封唇口有残缺，将导致润滑油渗漏，应及时更换。油封唇口安装应朝向机座储油箱。回装蜗杆和十字头处油封时应注意：①蜗杆轴颈处应无划痕，碰伤现象；②密封唇口表面应涂一层润滑脂；③采用0.3~0.5mm绝缘纸卷筒导向，将油封推入后取掉绝缘纸；④不得用带尖角的金属撬拔，以免损伤油封唇口影响油封效果。

h). 因计量泵为单脉动负荷，排出冲程时载荷对蜗轮磨损较大，泵运行6000小时后，根据蜗轮磨损情况，可将蜗轮相对原安装位置旋转180°后装回，以延长蜗轮使用寿命。

i). 传动箱逆序装复后需盘动联轴器检查，应转动自如，不得有任何卡阻现象。

j). 按逆时针方向旋转调节转盘，使其达到最小行程附近；同时转动蜗杆使十字头作往复运动，用千分表测量十字头的行程长度，按逆时针或顺时针旋转调节转盘，可反复几次进行测量，使其行程长度为最小值，这时可将调量表对好0位转入调节转盘内，并用螺钉紧固。转动调节转盘把行程调到40％～50％，并把十字头移向前死点。

4). 逆序装复柱塞或隔膜液缸部件，并将其与机座托架连接。调节好填料螺母松紧，转动联轴器试转，应转动自如，不得有卡阻现象。

5). 多联泵安装时，首先检查单泵装配是否合格，校联轴器时应找正轴线，各泵的柱塞相位角应均匀分布，避免负荷集中对首级蜗杆和电机运行不利。

附录1：

附录2、计量泵常用标准

1、GB11473-89             计量泵型号编制方法

2、GB/T7782-2008           计量泵

3、GB/T7784-2006           机动计量泵试验方法

4、GB/T9069-2008           计量泵噪声声功率级的测定 工程法

5、GB/T3363-92             化工用计量泵机 技术条件

6、GB/T3364-2008           计量泵机械振动测试方法

7、JB/T6538-2008            往复式增压泵

8、JB/T8697-1998            隔膜泵

9、JB/T6913-2006            泵产品清洁度

10、JB/T9090-1999           容积泵零部件液压与渗漏试验

11、JB/T6912-93             泵产品零件无损检测   磁粉探伤

12、JB/T9090-1999           容积泵零部件液压与渗漏试验

13、API 674-1995            往复式容积泵

14、GB/T2100-2002          一般用途耐蚀钢铸件

15、GB/T9439-1988          铸铁件

16、GB12241~12243-89       安全阀

17、GB2555～2556-81        一般用途管法兰

18、SH3405-96              石油化工企业钢管尺寸系列

19、SH3406-96              石油化工钢制管法兰

20、GB/T9112～9124-2000    钢制管法兰

21、HG20592~20635-97      钢制管法兰、垫片、紧固件（欧州部分）

22、HG20592~20635-97      钢制管法兰、垫片、紧固件（美州部分）

23、ASMEB16.5-2003        管法兰和法兰管件

24、GB/T 1220-1992         不锈钢棒

25、JB/T 6626-93            聚四氟乙稀编织填料

26、JB/T 6627-93            碳（化）纤维浸渍聚四氟乙稀编织填料

27、JB/T7370-94            柔性石墨编织填料

28、JB/T7759-95            芳纶纤维、酚醛纤维编织填料  技术条件